## Slide 1: 车载雷达DOA估计项目 进展报告
章欣楠
2023.3
Notes: 大家好，今天由我来给大家汇报车载雷达DOA估计项目的最新进展

## Slide 2
主要内容
稀疏阵列下IAA 快速实现算法
FMIAA-1
FMIAA-2
Notes: 这次汇报主要围绕在使用稀疏阵列的前提下，如何对IAA算法进行加速,这次主要介绍2种不同的加速算法，它们在不同的稀疏阵列下有不同的优势。

## Slide 3: Xue, Ming, Luzhou Xu, and Jian Li. "IAA spectral estimation: fast implementation using the Gohberg–Semencul factorization." IEEE Transactions on Signal Processing 59.7 (2011): 3251-3261.
GS-IAA
IAA信号模型（以单快拍为例）
网格间隔通常是瑞利分辨率的 1/5 到 1/10
在频率上均匀采样
接收信号
Notes: 这里先快速回顾一下GS-IAA的优化步骤。GS-IAA是由xue ming 提出的，它的信号模型考虑在频率上均匀采样，对0-2pi均匀划分为K个网格，网格间隔通常为瑞利分辨率的1/5到1/10，此时接受信号模型同样表示为K个网格上的信号和噪声值和。

## Slide 4: Xue, Ming, Luzhou Xu, and Jian Li. "IAA spectral estimation: fast implementation using the Gohberg–Semencul factorization." IEEE Transactions on Signal Processing 59.7 (2011): 3251-3261.
R的快速计算
共轭拓普利兹矩阵
FFT快速计算
共轭
主对角线上的元素相等
平行于主对角线上的元素相等
Notes: 首先看协方差矩阵R的快速计算，由于协方差矩阵的主对角线上的元素相等，平行于主对角线上的元素也想等，并且共轭，因此R是共轭托普利兹矩阵。所以我们可以用它的第一列或第一行来表示或存储整个矩阵。具体的，它的第n个元素可以写成，因此，可以通过对功率向量p进行FFT得到向量r，此时计算复杂度从N^2K 降低到KlogK。

## Slide 5: Xue, Ming, Luzhou Xu, and Jian Li. "IAA spectral estimation: fast implementation using the Gohberg–Semencul factorization." IEEE Transactions on Signal Processing 59.7 (2011): 3251-3261.
矩阵的GS分解
矩阵的位移表示
位移矩阵分解
位移秩（取决于矩阵位移矩阵的秩）
拓普利兹矩阵
Notes: 这里介绍矩阵的GS分解，定义矩阵T的位移矩阵为，T-ZTZ，其中Z，，可以看出，ZTZ将T矩阵向右下方移动一个单位，因此移动N个单位后就得到一个全零矩阵，基于这两个关系，我们可以得到矩阵T的位移表示为。。。对矩阵的位移表示进行分解得到，其中I为位移秩，取决于矩阵位移矩阵的秩，将分解带回到矩阵的位移表示，我们可以得到右边这个式子，其中L为拓扑例子矩阵，它的第一列为x，第一行为0矩阵，因此T可以表示为拓扑例子矩阵相乘的组合。

## Slide 6: Xue, Ming, Luzhou Xu, and Jian Li. "IAA spectral estimation: fast implementation using the Gohberg–Semencul factorization." IEEE Transactions on Signal Processing 59.7 (2011): 3251-3261.
R逆的GS分解
矩阵求逆定理
Levinson–Durbin (L-D) 算法
：向量元素翻转
：向量共轭
的位移表示
Notes: 然后考虑协方差矩阵RN和RN-1的关系，可以从R的表达式看出，RN可以在左上角，也可以在右下角，其中x倒三角表示向量元素翻转，x*表示向量共轭，我们对这两种表示运用矩阵求逆定理，分别得到R逆的两种表示，其中w和alph的可以由LD算法得到，LD算法的复杂度为O（N^2）。

## Slide 7: Xue, Ming, Luzhou Xu, and Jian Li. "IAA spectral estimation: fast implementation using the Gohberg–Semencul factorization." IEEE Transactions on Signal Processing 59.7 (2011): 3251-3261.
R逆的GS分解
的位移表示
Notes: 结合两个式子，将第一个式子作为原式，第二个作为位移的式子，根据定义相减得到R逆的位移表示为：。可以看出R逆的位移秩为2，位移分解分别为t向量和s向量，由此可以得到R逆的GS分解。

## Slide 8: Xue, Ming, Luzhou Xu, and Jian Li. "IAA spectral estimation: fast implementation using the Gohberg–Semencul factorization." IEEE Transactions on Signal Processing 59.7 (2011): 3251-3261.
计算优化
FFT/IFFT加速
FFT变换
格点处信号
拓普利兹矩阵乘向量
Notes: 然后看信号格点处的优化，我们记分子部分为phiN，分母部分为phiD。对于phiN，首先计算z_N,由于RN逆是两个托普利兹矩阵相乘的组合，因此可以由FFT来加速；
得到Z后，我们利用fft变换即可得到K个格点分子部分。

## Slide 9: Xue, Ming, Luzhou Xu, and Jian Li. "IAA spectral estimation: fast implementation using the Gohberg–Semencul factorization." IEEE Transactions on Signal Processing 59.7 (2011): 3251-3261.
计算优化
FFT变换
Notes: 对于phiD，我们展开可以得到这个式子，其中cn为R逆的第n个对角线的和，然后构造c向量利用FFT变换即可得到phi_d，其中系数c可以由这样快速计算得到。

## Slide 10
GS-IAA优化总结
时间复杂度
总共
运算
实数乘法运算次数
的GS分解
拓普利兹结构
Notes: 我们对GS-IAA的优化的过程做一个总结。第一步DBF初始化，构造协方差矩阵R，利用FFT从…，以具体数字为例，当虚拟阵列为100个阵元的均匀接受阵来说，实数乘法运算次数只需1.22M。总的来说，GS-IAA的优化过程依赖于协方差矩阵是拓扑利兹结构这一事实，当接受阵为稀疏阵列时，此时这个优点消失。

## Slide 11
稀疏阵列下快速IAA信号模型
阵元
假设阵元
数据缺失模型
可用数据
缺失数据
数据选择矩阵
Notes: 我们介绍稀疏阵列下的快速IAA实现信号模型，我们这里将稀疏阵列看成一个数据缺失情况下的均匀阵列，即图中所示，其中最小间距为1/2.圆是阵列阵元位置，三角形是假设阵元的位置，即实际中不存在的阵元。我们设阵列阵元个数为Ng，假设阵元个数为Nm，那么此时总的阵元个数为N，即把稀疏阵列看成数据缺失情况下的N阵元的均匀阵列。那么对于接受向量y，实际得到的数据，也就是可用数据为yg=。。。缺失数据为ym=，这里Sg和Sm分别代表可用数据和缺失数据的数据选择矩阵。进一步，yg可以写成。。

## Slide 12: Glentis G O, Jakobsson A. Efficient implementation of iterative adaptive approach spectral estimation techniques[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59(9): 4154-4167.
FMIAA-1
R快速计算
FFT
直接构造
：稀疏阵元位置
行列索引
Notes: 首先介绍第一种快速实现的方法。首先对于协方差矩阵，它可以写成这样的形式，其中R是托普立兹矩阵，可以对能量向量p进行FFT得到，那么Rg就可以对R进行行列取索引来得到。实际上，我们并不需要计算出R的具体值，得到r向量后，直接对其取索引即可，其中dg是稀疏阵元的位置，我们可以提前存储dm-dn这个信息来进行快速计算，然后进行取逆，这一步主要需要Ng3的复杂度。

## Slide 13: Glentis G O, Jakobsson A. Efficient implementation of iterative adaptive approach spectral estimation techniques[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59(9): 4154-4167.
FFT
格点处信号
FMIAA-1
Notes: 我们同样将格点处信号更新记为phi_n/phi_d，对于phi_n，它可以写成。。。，先计算右边部分，主要就是r逆*yg，这一步需要ng^2的复杂度，然后将其扩展成N的向量，再进行FFT变换即可得到，

## Slide 14: Glentis G O, Jakobsson A. Efficient implementation of iterative adaptive approach spectral estimation techniques[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59(9): 4154-4167.
FMIAA-1
：的第n个对角元素之和
FFT
Notes: 分母部分同样，可以化简成这个式子，和前面的一样，cn的系数其实就是矩阵X的第n个对角线之和由于X其实是Rg的一个扩展矩阵，实际上求稀疏c也只需要Ng2多复杂度，得到c后，同样利用FFT变换，即可得到分母部分。总的来说，FMIAA1将原先的复杂度从。。

## Slide 15
FMIAA-1优化总结
时间复杂度
总共
运算
实数乘法运算次数
Notes: 我们对

## Slide 16
FMIAA-1
IAA: 0.0168s
FMIAA-1: 0.0023s
DAS: 6.3860e-05s
最小冗余阵=10, N = 36, 单快拍 SNR=20dB
运行时间比较
FMIAA-1较IAA快8倍
Notes: 我们考虑阵元数10对最小冗余阵，此时它的最大孔径为N=36，在单快拍，信噪比为20dB的情况下我们可以看到，IAA和FMIAA的谱线重合，并且它们俩都可以很好的区分出相聚1/2瑞丽分辨率的两个灯功率的目标。从时间上看，FMIAA需要0.0023s，而IAA需要0.0168s，几乎是FMIAA耗时的8倍

## Slide 17: J. Karlsson, W. Rowe, L. Xu, G. -O. Glentis and J. Li, "Fast missing-data IAA with application to notched spectrum SAR," in IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 50, no. 2, pp. 959-971, April 2014, doi: 10.1109/TAES.2014.120529.
FMIAA-2
GS-IAA 快速计算
Notes: FMIAA2是这一篇文章提出的一种加速算法，它考虑将这个式子分解成R逆和一个低秩矩阵相加的形式。我们将yf表示为yg的拓展向量，则phin和phid可以写成这样两个形式。
低秩矩阵

## Slide 18: J. Karlsson, W. Rowe, L. Xu, G. -O. Glentis and J. Li, "Fast missing-data IAA with application to notched spectrum SAR," in IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 50, no. 2, pp. 959-971, April 2014, doi: 10.1109/TAES.2014.120529.
FMIAA-2
Cholesky factorization
Notes: 科列斯基分解，是指将一个正定的厄尔米特分解成一个下三角矩阵与其共轭转置之乘积，

## Slide 19: J. Karlsson, W. Rowe, L. Xu, G. -O. Glentis and J. Li, "Fast missing-data IAA with application to notched spectrum SAR," in IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 50, no. 2, pp. 959-971, April 2014, doi: 10.1109/TAES.2014.120529.
FMIAA-2
的第n个对角元素之和
FFT

## Slide 20
FMIAA-2优化总结
时间复杂度
总共
运算
实数乘法运算次数
GS分解快速计算

## Slide 21
FMIAA-2
IAA: 0.0168s
FMIAA-2: 0.023s
DAS: 6.3860e-05s
最小冗余阵=10, N = 36, 单快拍 SNR=20dB
缺失数据较多时，FMIAA-2时间复杂度反而比IAA更高
运行时间比较
缺失数据较少时，加速更多

## Slide 22
算法 | 时间复杂度
IAA | 
FMIAA-1 | 
FMIAA-2 | 
不同算法理论复杂度比较
当阵元数大于1/2的最大孔径时，FMIAA-2加速效果更好；
当阵元数小于1/2的最大孔径时，FMIAA-1加速效果更好。
当阵元数 小于1/2的最大孔径时，FMIAA-2时间复杂度反而比IAA更高。

## Slide 23
不同算法运行时间比较
N=100

## Slide 24
不同算法运行时间比较
N=200

## Slide 25
总结
FMIAA-1
FMIAA-2
理论上无精度损失实现IAA
加速较稳定，与缺失数据多少无关
理论上无精度损失实现IAA
当缺失数据较少时，加速更明显
缺失数据较多时，时间复杂度反而比IAA更高

## Slide 26
下一步工作计划
探讨C-IAA与GS-IAA结合的算法
结合实际阵列长度给出最优的算法
在真实数据中测试快速IAA算法的性能
针对多径场景的阵列设计算法

## Slide 27
谢谢大家！